Opis równoważności materiałów ujętych w branżowych kosztorysach i przedmiarach  inwestorskich   Dotyczy remontu lokali  mieszkalnych w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych  przy 
ul. Dubois 4/15, Dubois 4/19, Radogoska 15/23,Wiszesława 19/5 i Wiszesława 19/9 w Szczecinie.

| Materiały | Cechy równoważne |
| --- | --- |
| Zaprawa Ceresit CR 64 | Szara, mineralna szpachlówka do tynków renowacyjnych i tradycyjnych do wykonania cienkowarstwowych „przecierek”wewnątrz oraz na zewnątrz budynków • paroprzepuszczalna • zawiera tras • Odporna na warunki atmosferyczne • o dobrej przyczepności Dane techniczne • temperatura stosowania:od +5°C do +25°wytrzymałośc na ścieranie • wytrzymałość na ścieranie ( wg PN-EN 998-1): CS II • reakcja na ogień: Klasa A1 • współczynnik przepuszczalności pary wodnej (wg PN-EN-998-1 - μ ( nasycony roztwór KNO3): 10 - μ ( nasycony roztwór CiLi): 9 • Współczynnik przewodzenia ciepła ƛ 10 dry (wg PN-EN998-1) 0,47 W/mK ( wartość tabelaryczna) • przyczepności ( wg PN-EN 998-1): > 0,25 MPa – FP.B |
| Klej do płytek ATLAS | Idealny do okładzin narażonych na odkształcenia • wysoka przyczepność i elastyczność • do glazury , terakoty i gresu • na ogrzewanie podłogowe i ścienne • na trudne podłoża- m.in. płyt G-K • wydłużony czas otwarty |
|  | \ |