Opis równoważności materiałów ujętych w kosztorysach ofertowych elektrycznych

| Materiały | Cechy równoważne |
| --- | --- |
| Rury RB Legrand | Rury z grupy RB przeznaczone są do prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnątrz budynków, na tynk lub pod tynk. • Samogasnące, nie rozprzestrzeniają płomienia. • Odporność na zgniatanie: 320 N. • Odporność na udary: 1J. • Temperatura pracy :minimalna: -5°C maksymalna: +60°C. • Kolor: biały |
| Złączki Wago | Złączka instalacyjna WAGO do wszystkich rodzajów przewodów; złączka 2-5-przewodowa; z dźwigniami; maks. temperatura otoczenia 85°C łączna liczba zacisków 5 łączna liczba potencjałów 1 kolor przeźroczysty parametry znamionowe zgodnie z 1 EN 60664 napięcie znamionowe EN (1) [V] 450 V napięcie znamionowe udarowe (1) [kV] 4 kV prąd nominalny (1) [A] 32 A technika podłączania przewodu (1) CAGE CLAMP® Nominal cross section 1 4 mm² jednodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG wielodrutowy, montaż przy pomocy narzędzi 0.2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG linkowy, montaż przy pomocy narzędzi 0.14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG dł. odizolowania przewodu 11 mm / 0.43 in rodzaj oprzewodowania oprzewodowanie z boku klasa palności zgodnie z UL 94 V2 ciężar [g] 4.048 g szerokość 29.9 mm / 1.177 in wys. 8.3 mm / 0.327 in gł. 18.6 mm / 0.732 in wskazówka dot. bezpieczeństwa 1 * w instalacjach uziemionych |
| Grzejnik elektryczny Atlantic | niskotemperaturowy, płytowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym,system ASP przeciwdziałający cyrkulacji kurzu, elektroniczny termostat temperatur, 3 zakresy temperatur pracy: KOMFORT 10-28°C,ANTYZAMARZANIE 7°C, EKO (temperatura KOMFORT pomniejszona o 3,5°C), 5-stopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, ANTYZAMARZANIE, STOP, PROGRAM, –amplituda <0,1°C, - tolerancja <1,5°C, –dioda sygnalizująca tryb pracy, –pokrętło regulacji temperatury KOMFORT, –blokada ustawień termostatu np. przed dziećmi, –możliwość bezpośredniej instalacji programatora CHRONOP ASS (dot. modelu classic), –kompatybilny z systemem sterowania P ASS Program, •bezpiecznik termiczny załączany automatycznie, •obudowa – stal wysokogatunkowa (DC 04 + ZE 25/25), •czołowy wylot powietrza, •kolor biały (RAL 9016, lakier epoxy-polyester), •stelaż naścienny (stal galwanizowana), •zasilanie ~230 V/50 Hz |
| Szyna wyrównawcza SWP-G2 Pokój | Akcesoria do wyrównania potencjałów Dane techniczne: liczba podłączonych przewodów sztywnych do 6 mm² 6.0 liczba podłączonych przewodów sztywnych do 95 mm² 0.0 liczba wszystkich podłączonych przewodów okrągłych 6.0 materiał szyny zaciskowej- Mosiądz materiał zacisku- Stal model z pokrywą rodzaj budowy budowa stała szerokość -40.0 wysokość -27.0 długość – 90.0 |
| Szyna wyrównawcza POT 16/25 Borpetrol | Szyna wyrównania potencjału POT Dane techniczne: do podłączenia taśmy o wymiarach 30x4mm do podłączenia przewodów o przekroju 8-10mm, 50mm2, 7x6-25mm2 kolor jasnoszary Szyna wyrównania potencjałów POT wykonana jest z wysokiej jakości wolnego od halogenów polistyrenu (wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne) oraz mosiężnego zacisku zgodnie z normami VDE |