SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Inwestycja:		DOCIEPLENIE ŚCIAN BUDYNKU MIESZKALNEGO

Adres inwestycji:	Szczecin, ul. Parkowa 2 oficyna

Inwestor:		Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin

1.CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia

Specyfikacja techniczna  ( ST ) odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania w zadaniu „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Szczecinie, przy ul. Parkowej 2 oficyna”

  - Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ( ST )

Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1. Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z ociepleniem stropów i wymianą okien.

Zakres prac obejmuje:

- Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej – parapety, obróbki płyt balkonów, opierzenie nad dociepleniem,

- Wymianę istniejących starych okien drewnianych na nowe z profili PCV

- wymiana betonowych posadzek na balkonach,

- docieplenie ścian zewnętrznych,

- docieplenie stropu nad piwnicami,

- docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną,

- Kolejność wykonywania robót, wyszczególnienie i opis prac towarzyszących

  - Wymiana starych okien drewnianych na nowe

Rozebranie podokienników wewnętrznych,

Rozebranie parapetów zewnętrznych,

Demontaż istniejących okien drewnianych

Montaż nowych okien, wykonanych z kształtowników PCV jednodzielnych, uchylno- rozwieranych, w kolorze białym, wraz z zamontowaniem w każdym oknie nawiewnika sterowanego ręcznie, umożliwiającego przepływ powietrza od 20 do 50m3/godz.

Montaż parapetów z blachy powlekanej

Montaż podokienników z płyt wiórowych laminowanych

Naprawa i uzupełnienie tynków ościeży, wykonanie obróbek tynkarskich

Pomalowanie ościeży farbą silikonową

  - Wymiana betonowych posadzek na balkonach

Rozebranie betonowych posadzek i podłoży na balkonach

Wykonanie podłoża pod izolację,

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

Ułożenie płytek posadzkowych

  - Ocieplenie stropu nad piwnicami.

Oczyszczenie i zmycie sufitów piwnic

Zagruntowanie podłoża preparatem wzmacniającym

Wykonanie izolacji termicznej sufitów piwnic poprzez przyklejenie z użyciem zaprawy klejowej płyt z wełny mineralnej lamelowej, grubości 12cm, pomalowanie wykonanych izolacji farbą emulsyjną

  - Ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną.

Na istniejącym stropie ułożyć folię i wykonać legary drewniane o przekroju 20,0 x 8,0 cm w rozstawie co 80,0 cm. Mocowane łącznikami mechanicznymi do istniejących ścian, przestrzenie pomiędzy belkami wypełnić wełnę mineralną grubość 19,0 cm, o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,040 W/mK. Zamkniecie przestrzeni stropodachu od strony poddasza poprzez wykonanie posadzki z płyty OSB-3 grubości 25 mm, mocowanych do belek drewnianych.

  - Ocieplenie ścian zewnętrznych

Ustawienie rusztowań zewnętrznych rurowych i zamontowanie siatki zabezpieczającej oraz Wykonanie daszku ochronnego nad wejściem do budynku

Oczyszczenie i zmycie powierzchni ścian

Zagruntowanie powierzchni przeznaczonych do termomodernizacji

Ułożenie warstwy ocieplenia z płyt styropianowych na kleju cokół –styropian ekstrudowany frezowany grub.10cm, ściany – styropian EPS 70-038, o grub. 15cm, ocieplenie ościeży styropianem grub. 2cm

Przyklejenie warstwy siatki z zbrojącej z włókna szklanego

Zamontowanie narożników ochronnych na narożach wypukłych i listwy startowej z kapinosem

Wykonanie warstwy tynku podkładowego i ułożenie wyprawy elewacyjnej z tynku  cienkowarstwowego a na cokole budynku zastosować tynk mozaikowy (kamyczkowy o uziarnieniu 1,2-2mm

Ułożenie tynku mozaikowego na bokach schodów wejściowych

Pomalować elewacji farbą silikonową, zgodnie z uzgodnioną kolorystyką

Obróbki blacharskie – parapety z blachy ocynkowanej

Montaż rur spustowych z użyciem uchwytów dostosowanych do grubości izolacji

Ponowne zamocowanie zdemontowanych elementów

- Informacja o terenie budowy

Ponieważ ocieplany budynek jest oficyną, proponuje się by dojście i transport materiałów dla  wykonania robót odbywało się drogą wewnętrzną, na teren wyznaczony przy obiekcie.

W związku z wykonywaniem prac w obrębie budynków mieszkalnych należy plac budowy oznakować. Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem szczególnych warunków bezpieczeństwa.

  - Organizacja robót budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę robót w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy przez okres trwania realizacji kontraktu, aż do  zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w SWIZ przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi

  - Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących realizacji robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń materiałów lub metod.

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej.

Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca  na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.

  - Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany przez Wykonawcę sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących środowiska, obciążają Wykonawcę.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji obciążają Wykonawcę.

Projektowany obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i otoczenia, nie zwiększy w sposób znaczący uciążliwości środowiska i otoczenia  ( bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wodę i odprowadzenie ścieków oraz emisję zanieczyszczeń gazowych )

3.4 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem odpowiednich warunków bhp ponosi Wykonawca.

4. MATERIAŁY

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze rzeczypospolitej Polskiej i spełniać wymagania stosownych norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów budowlanych, oprócz zawartych poniżej oraz w dokumentacji projektowe .

Styropian

Do wykonania odpowiedniej warstwy izolacji należy zastosować płyty o powierzchni 1m2 odpowiedniego gatunku. Do ocieplenia ścian zewnętrznych przyjęto płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości 140mm, w klasie odporności na ogień E(wg normy PN:EN1363:24).

Do ocieplenia ścian cokołu przyjęto płyty z ekstrudowanego styropianu o grubości 100 mm i wytrzymałości na ściskanie 300KPa.

Tkanina zbrojąca (siatka)

Należy zastosować tkaninę z włókna szklanego o wymiarach oczek 3 - 5 mm w jednym kierunku i 4 - 7 mm w drugim.

Siła zrywająca pasek o szerokości 5 cm winna wynosić co najmniej 125daN. Gatunek tkaniny należy przyjąć zgodny z przyjętą technologią.

Zaprawa zbrojąca.

Zaprawę zbrojącą należy przyjąć zgodnie z uzgodnioną technologią klejenia. Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, a w narożach wtapiamy pod kątem 45 st. pasy z siatki z włókna szklanego. W narożach budynku oraz na krawędziach otworów okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne.

Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości minimum 10cm i tak ją zatapiamy , aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.

W narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na około 10cm.

Łącznik do mocowania izolacji

W zależności od rodzaju podłoża stosujemy dwa rodzaje kołków ze stalowymi trzpieniami fi 8 mm o łbie plastikowym i koszulce z talerzykiem fi 60mm

struktury porowate (beton komórkowy, cegła kratówka) - łączniki wkręcane 8

podłoże z cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej, betonu - łączniki wbijane

Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić : w betonie i cegle pełnej – 5cm; w cegle kratówce, betonie komórkowym - 8-9cm.

Masa tynkarska

Zastosować masę tynkarską zgodną z przyjętą technologią, cienkowarstwowy tynk silikatowy o wysokiej paro-przepuszczalności. Podkład tynkarski do gruntowania powierzchni przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków silikatowych.

Powłoka malarska

Farby elewacyjne o zwiększonej odporności na grzyby i pleśnie, samoczyszczące. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.

Wykończenie cokołu.

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy, mozaikowy silikonowo-akrylowy, gruboziarnisty do stosowania na zewnątrz, Odporny na rozwój grzybów, alg pleśni. Wydajność ok. 4,5 kg/m2 przy średnicy ziarna 1,8 mm.

Izolacja cieplna stropu nad piwnicą

Izolacja termiczna sufitów piwnic wykonana z wełny mineralnej lamelowej λ = 0,041 W/mK  grubości 12cm , izolację układać z użyci em zaprawy klejącej, po oczyszczeniu i zagruntowaniu podłoża.

Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną.

Wełna mineralna grubości min.190mm, λ=0,039 W/mK, w klasie odporności na ogień A1, płyta OSB frezowana, pióro -wpust gr.25mm

Stolarka okienna

lokale mieszkalne - okna z PCV rozwierno-uchylne pięciokomorowe ze skrzydłami szklonymi pakietem szybowym gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami , wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. Szczegółowe parametry podano w zestawieniu stolarki (U<1,0 W/m2K). Kolor biały.

okna do piwnic - okna z PCV rozwierno-uchylne pięciokomorowe ze skrzydłem szklonym szybą gr. 4/16/4/mm, ze stalowymi wzmocnieniami , wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. Kolor biały.

okna strychowe - okna z PCV uchylne pięciokomorowe ze skrzydłem szklonym szybą gr. 4/16/4/mm(U<1,0 W/m2K), ze stalowymi wzmocnieniami , wyposażone w nawiewniki ciśnieniowe. Kolor biały.

Wymagania szczegółowe dla szyb:Zastosowane szyby zespolone muszą charakteryzować się jak najmniejszym współczynnikiem Ug MAX= 0,6 W/m2·K. Zespolenie jednokomorowe musi być wykonane z warstw 4-16-4 (grubość szyby- szerokość przestrzeni pomiędzy szybami zespolenia – grubość szyby w zespoleniu) z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy szybami argonem lub kryptonem. Jedna z szyb w zespoleniu musi być szybą pokrytą powłokami niskoemisyjnymi. Na potwierdzenie spełnienia w/w wymagań Wykonawca musi przedstawić odpowiednie atesty i certyfikaty na zastosowane materiały.

wymagania szczegółowe dla okuć:

Zastosowane okucia obwiedniowe, rozwierne. Okucia powinny umożliwiać za pomocą blokad dokładne dociśnięcie skrzydła do ościeżnicy. Okucia muszą zapewniać umożliwienie mikrowentylacji stolarki okiennej oraz umożliwienie blokady obrotu klamki z podnośnikiem. Przed wykonaniem zamówienia zaleca się przeprowadzenie obmiaru przez przedstawiciela firmy wykonującej stolarkę okienną. Wymiary podane w dokumentacji rysunkowej są przybliżone. Zamawiający obliguje wykonawcę do prawidłowego wykonania stolarki okiennej.

Okna powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Podczas transportu i składowania na budowie nie powinny doznawać uszkodzeń i odkształceń. Przed zamontowaniem dostarczonej stolarki okiennej należy ją zgłosić (w formie pisemnej) Zamawiającemu w celu odebrania. Uszkodzona podczas transportu stolarka okienna nie zostanie odebrana.

  - Warunki dostawy, magazynowanie

Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego.

Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie.

Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

4.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i zapłacone

5. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zniszczenia spowodowane jego sprzętem na drogach publicznych i dojazdach na teren budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

6.1 Ogólne zasady wykonywania robót

# Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z umową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

# 6.2 Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w umowie, ST, PN i innych normach i instrukcjach.

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót

7. Kontrola jakości robót

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu robót jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z dokumentacją techniczną :

badanie dostaw materiałów

kontrola prawidłowości wykonania robót – geometrii i technologii

kontrola zgodności wykonania z normą

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych.

  - Sprawdzenie jakości wykonanych robót

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:

- przygotowanie podłoża

- jakość dostarczonych materiałów – atesty

- grubości zastosowanych materiałów dociepleniowych

9. ROZLICZENIE ROBÓT

9.1 Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, zgodnie z zawartą umową.

  - Płatności

Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- wykonanie robót, zgodnie z zawartą umową,

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów

- wszelkie prace dodatkowe niezbędne do wykonania robót

- koszty prądu i wody

- prace porządkowe

Przepisy i normy związane:

PN-B- 20130:421  płyty styropianowe

PN- 88/B-30000   cement portlandzki

PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych.

PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie.

PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-ES-ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN82/B02402 „ Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach

PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby ze styropianu EPS produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13162:2002 „ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie: Wyroby z wełny mineralnej MW produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN12354 „ Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów”

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie -Dz.U.75/2002 wraz z późniejszymi zmianami.

Opracował:

Szczecin, czerwiec 2017r.