Szczecin, 21.02.2019

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy al. Powstańców Wielkopolskich 36 w Szczecinie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści siwz.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1986, ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytań z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki drzwiowej wejściowej (określonej na rysunku 2 projekt remont klatki schodowej) jako ślusarki aluminiowej zamiast drzwi stalowych, o parametrach określonych w dokumentacji i obowiązujących przepisach?

Odpowiedź 1:

Tak, zamawiający dopuszcza wykonanie stolarki aluminiowej o parametrach określonych w dokumentacji projektowej i obowiązujących przepisach.

Pytanie 2:

Wg dokumentacji projektowej drzwi do piwnicy mają być tylko stalowe bez  klasy odporności ogniowej. Wg obowiązujących przepisów drzwi do tych pomieszczeń powinny być o odpowiedniej klasie ppoż. (np. EI30).  Proszę o informację, które drzwi do piwnicy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2:

Należy przyjąć do wyceny drzwi o odporności ogniowej EI30.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie dachu dachówką ceramiczną/ betonową zakładkową zamiast założonej w dokumentacji projektowej dachówki karpiówki?

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza pokrycia dachu dachówką zakładkową.

Pytanie 4:

Proszę o informację czy Zamawiający przewiduje (przy założeniu pokrycia dachu dachówką karpiówką) wyrównanie podłoża więźby dachowej? Wg dokumentacji projektowej projekt wzmocnienia elementów konstrukcyjnych przewidziano montaż deski gr.32mm wysokości 15cm do boków każdej krokwi – przy założeniu że wysokość krokwi jest równa 15cm. Montaż elementów bocznych na każdej krokwi ma zapewnić wzmocnienie tych elementów do przeniesienia obciążeń nowego pokrycia dachowego (dachówka karpiówka) oraz warstw wykończeniowych pokrycie dachowe od wewnątrz (wełna mineralna gr.18cm, ruszt i płyty GKF). Dokumentacja nie przewiduje wyrównania podłoża, które jest widoczne dokonując wizji lokalnej na budowie. W przypadku pozostawienia tego w taki sposób, wszystkie nierówności/ załamania nowego pokrycia będą widoczne. Proszę o decyzję.

Odpowiedź 4:

W chwili obecnej dobrane przekroje krokwi są za małe, co wykazały obliczenia statyczno-wytrzymałościowe więźby dachowej. Nierówności płaszczyzny dachu wynikają z niespełnienia stanu granicznego ugięcia. Po rozebraniu pokrycia nastąpi odciążenie dachu i zmniejszenie ugięcia, które po ponownym obciążeniu wzmocnionych elementów konstrukcyjnych będzie mniejsze. Nie przewiduje się dodatkowego wyrównania płaszczyzny dachu.

Pytanie 5:

Proszę o decyzję jaka ma być ostateczna warstwa wełny mineralnej w pokryciu dachu, ponieważ dokumentacja projektowa wzmocnienie elementów konstrukcyjnych rysunek 3 szczegół W-2 przewiduje montaż wełny mineralnej gr.18cm przy założeniu wysokości krokwi wynoszącej 15cm. Ponadto wg sztuki budowlanej ten element budowlany powinien być ocieplony w dwóch warstwach (pierwsza warstwa wełny mineralnej między krokwiami wysokości krokwi, druga warstwa na krokwiach przyjmuje się minimalną grubość 5cm). Wg założeń projektowych należy wykonać tylko jedną warstwę, co nie zapewni poprawnego ocieplenia pokrycia dachowego?

Odpowiedź 5:

W dokumentacji podano sumaryczną grubość izolacji termicznej. Jeżeli wystąpi taka konieczność to należy ułożyć wełnę w dwóch warstwach.