Dot. Remontu ciągu drogowo-pieszego przy ul. Dunikowskiego (dz. nr 3/44 z obrębu 1054) – Sieć oświetlenia ulicznego.

Materiały	Cechy równoważne
Słup oświetleniowy 08/60/4	Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły stożkowy o grubości ścianki 4mm, o długości całkowitej 9,5m; długości nadziemnej 8,0m; przystosowany do bezpośredniego posadowienia w gruncie, z zaciskiem uziemiającym (lub bez zacisku)
Oprawa oświetleniowa BGP202, 54 LED, 35W, 4000K	Oprawa oświetleniowa LED 35W, 230V, z klasą szczelności IP66, barwą światła 4000K, ze strumieniem świetlnym 5400lm, z klasą ochronności II, do montażu na maszcie pionowym
Izolacyjne złącze kablowe bezpiecznikowe IZK- 4 – 01	Izolacyjne złącze kablowe bezpiecznikowe z zabezpieczeniami
Izolacyjne złącze kablowe zerowe IZK- 4 – 03	Izolacyjne złącze kablowe zerowe do przyłączenia przewodu zerowego
Rura ochronna DV R50	Rura ochronna dla kabli, z PCV fi 50mm
Rura ochronna SRS 110	Rura ochronna dla kabli, z PCV fi 110mm, z wkładką poślizgową
Rura ochronna A110PS i AS 160PS	Rura ochronna dla kabli z PCV z wkładką poślizgową, o średn. 110mm i o średn. 160mm
Głowica kablowa AK 4, 6 – 35	Głowica kablowa zarobiona na sucho dla kabli 6 - 35mm