Szczecin, dnia 12.05.2020 r.

Wykonawcy

uczestniczący w postępowaniu

dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie terenu położonego przy ul. Rugiańskiej w Szczecinie”

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie dotyczące treści siwz.

Zgodnie z  art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zmianami) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść zapytania z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie

Zgodnie z zapisami STWiOR odnośnie wykonania pergoli montaż powinien wyglądać następująco:

- Wykonanie robót

Elementy stalowe przed montażem pomalować proszkowe farbami poliestrowymi a następnie przystąpić do montażu. Słupy zamontować w wylanych betonowych stopach, pozostałe elementy łączyć poprzez spawanie – spoiny pachwinowe ciągłe A=0,7 G/G – grubość cieńszego elementu, spoiny czołowe na pełną grubość łączonych elementów. Widoczne czoła kształtowników zaślepić blachą stalową.

Zgodnie z wiedzą, którą wykonawca posiadł po konsultacjach z wykonawcami malowania proszkowego:

- nie jest możliwe wykonanie, w sposób estetyczny, spawania elementów, malowanych proszkowo(malowanie proszkowe wykonuje się pod wykonaniu spawów w specjalnych piecach)

- gabaryt elementów pergoli, o wym. ok. 300x400 cm uniemożliwiają malowanie proszkowe konstrukcji, największe komory do malowania proszkowego mają wym. 2,80x2,50x15 m.

-malowanie proszkowe nie stanowi ochrony antykorozyjnej metalu, aby zabezpieczyć je antykorozyjnie należałoby je pomalować podkładem cynkowym lub ocynkować (obie te metody również są niemożliwe do wykonania ze względna gabaryty).

W związku z powyższymi powodami wykonawca pyta:

Czy Zamawiający dopuszcza malowanie metodą „na mokro” odpowiednimi farbami podkładowymi i zewnętrznymi do metalu ?

Odpowiedź

Do malowania stalowych pergol zezwala się zamiennie na zastosowanie przemysłowych farb etylokrzemianowych o wysokich parametrach antykorozyjnych. Na oczyszczone elementy metalowe należy nanieść dwie warstwy farby:

- warstwa podkładowa – farba dwuskładnikowa do gruntowania, krzemiano -cynkowo-epoksydowa,

- warstwa nawierzchniowa – farba jednoskładnikowa, etylokrzemianowa utwardzana wilgocią.