Nazwa jednostki projektowej:

PROKON-PROJEKTOWANIE mgr inż. MONIKA GRABOWSKA. 71-804 Szczecin, ul. Małego Księcia 14 , tel. 601-178-355 prokon_projektowanie@poczta.fm

tom / teczka

Nazwa opracowania

REMONT I PRZEBUDOWA PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA TZW. KRYZYSOWE LOKALE MIESZKALNE. Kategoria obiektu: XIII

Adres:

70-451 SZCZECIN , UL. SZPITALNA 18 (DZIAŁKA NR 9/6 OBRĘB 1057 )

Inwestor/ Zamawiajacy

GMINA MIASTO SZCZECIN - ZARZĄD BUDYNKÓW I LOKALI KOMUNALNYCH. 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25

Oświadczamy, że  niniejszy projekt sporządzono zgodnie  z obowiązującymi  przepisami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej (zgodnie z art.20 ustawy Prawo Budowlane).

branża:                                                     faza:                                                                                       miejsce / data:

| ARCH - BUD |  | PROJEKT WYKONAWCZY |  | SZCZECIN, VII 2019r |
| --- | --- | --- | --- | --- |

autor / projektant / opracował:                          imię i nazwisko / uprawnienia / specjalność:                               podpis

| AUTOR PROJEKTU PROJEKTANT ARCHITEKTURY |  | mgr inż. arch, Krzysztof Kalert upr. proj. 2/Sz/98 specjalność : architektura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURY |  | Mgr inż. arch. Monika Sawicka Upr.proj. 12/ZPOIA/OKK/2007 specjalność : architektura |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROJEKTANT KONSTRUKCJI |  | mgr inż. Marek Wąsowicz upr. proj. ZAP/0109/POOK/05 specjalność : konstrukcje budowlane |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SPRAWDZAJACY KONSTRUKCJI |  | mgr inż. Monika Grabowska upr. Proj. 136/Sz/91 specjalność : konstrukcje budowlane i inż. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH |  | mgr inż. Paweł Nejranowski upr. proj. ZAP/0082/POOS/14 specjalność : inst. sanitarne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SPRAWDZAJACY INST.SANITARNE |  | mgr inż. Jerzy Nejranowski upr. proj. 8/97 specjalność : inst. sanitarne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PROJEKTANT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |  | Jan Kublicki upr. proj. 48/Sz/76 specjalność instalacje elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| SPRAWDZAJĄCY INST. ELEKTRYCZNYCH |  | mgr inż. Marek Kublicki upr. proj. ZAP/0123/POOE/13 specjalność: instalacje,sieci elektryczne i elektroenergetyczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

REMONTU I PRZEBUDOWY PARTERU I PIERWSZEGO PIĘTRA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z PRZEZNACZENIEM NA TZW. KRYZYSOWE LOKALE MIESZKALNE.

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

- Dane ogólne:

Zamawiający: 	Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mariackiej 25

Temat:	 Remont i przebudowa parteru i pierwszego piętra budynku mieszkalnego wielorodzinnego z przeznaczeniem na tzw. kryzysowe lokale mieszkalne.

Branża:		Architektura

Faza:			Projekt wykonawczy

- Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna opracowana we wrześniu 1979r

- wielobranżowy projekt budowlany

- uzgodnienia branżowe

- obowiązujące przepisy budowlane

- Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowanie jest  remont i częściowa przebudowa  na potrzeby tzw. kryzysowych lokali mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szpitalnej 18 w Szczecinie.

- Istniejący stan zagospodarowania działki:

Budynek przy ul. Szpitalnej 18  usytuowany jest na działce nr 9/6 z obrębu 1057 m. Szczecin. Powstał w latach 60-tych XX wieku jako budynek mieszkalny dla rodzin przesiedlonych ze swoich mieszkań na czas remontów kapitalnych realizowanych przez gminę. Wzniesiony w technologii tradycyjnej, częściowo prefabrykowany, jest to budynek 5 kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z płaskim dachem, usytuowany na planie prostokąta, frontowa ściana usytuowana jest  równolegle do ulicy Szpitalnej.  Od strony  wschodniej do budynku przylega „bliźniaczy” budynek mieszkalny o tej samej liczbie kondygnacji i podobnych gabarytach. Jest on cofnięty względem budynku będącego przedmiotem inwestycji  o ok. ¾ szerokości budynku.

Dojście i dojazd  do budynku od strony ul. Szpitalnej oraz od podwórza.

- Warunki gruntowo-wodne:

Fundamenty istniejące wykonane są jako ławy monolityczne , głębokość posadowienia nie została określona. Zakłada się, że występuje posadowienie na gruntach naturalnych, rodzimych, mineralnych, a woda gruntowa występuje poniżej poziomu posadowienia.

- Projektowane zagospodarowanie działki:

Projektuje się ograniczony zakres przebudowy dot. wnętrza budynku  oraz dodatkowe  wejście do budynku wraz z klatką chodową  obsługującą tylko nowoprojektowane mieszkania na parterze i pierwszym piętrze. Zachowuje się istniejące zagospodarowanie terenu.

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe związane z powstaniem nowych mieszkań będzie realizowane poprzez istniejące miejsca postojowe wzdłuż ulicy Szpitalnej.

- Uzbrojenie terenu:

Budynek jest wyposażony we wszystkie media. Na działce występują następujące sieci uzbrojenia terenu: sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna, deszczowa, gazowa oraz  miejska sieć ciepłownicza. Projekt nie przewiduje  ingerencji w zewnętrzne sieci uzbrojenia terenu.

- Ochrona konserwatorska:

Budynek nie znajduje się w  ewidencji  ochrony zabytków.

- Kategoria geotechniczna obiektu:

Wg kryteriów określonych w rozporządzeniu  MSWiA z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, Dz. U. Nr 126 poz. 839, przedmiotowy budynek należy do pierwszej kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe w podłożu badanego terenu są proste.

Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0,8m p.p.t.

- PROJEKT WYKONAWCZY

- Informacje ogólne:

  - Przebudowywany i remontowany budynek będzie w całości użytkowany jako mieszkalny, wielorodzinny.

Część mieszkalna – parter, 1,2,3,4 piętro

Część gospodarczo techniczna – piwnica

  - Dane ogólne:

Powierzchnia podlegająca remontowi i przebudowie – parter i 1 piętro wraz z klatką schodową

- Rozwiązania architektoniczno-budowlane

  - Stan istniejący:

Budynek o pięciu kondygnacjach nadziemnych (parter i 4 piętra) został wybudowany z przeznaczeniem dla rodzin, czasowo przesiedlonych z innych budynków gminnych poddawanych remontowi kapitalnemu. W późniejszych latach część mieszkań na parterze  przeznaczono na siedzibę administracji gminnej. Obecnie te pomieszczenia nie są użytkowane. Wszystkie mieszkania w budynku są mieszkaniami o obniżonym standardzie, wyposażonymi jedynie w niewielkie kuchnie. Wspólne łazienki znajdują się  na każdej kondygnacji  przy klatce schodowej i dostępne są bezpośrednio z korytarza  W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne  oraz  komórki lokatorskiego. W budynku nie ma strychu. Ostatnia kondygnacja mieszkalna przykryta jest stropodachem płaskim. Zaczynając od 1 piętra na każdej kondygnacji znajduje się  8 mieszkań 2-pokojowych w układzie amfiladowym i 3 mieszkania  1-pokojowe. Na parterze pozostało jedno mieszkanie 3 - pokojowe dostępne z klatki schodowej (poza zakresem opracowania). W pozostałych lokalach dostępnych z korytarza zlikwidowano kuchnie.

Budynek powstał na początku lat 70-tych XX wieku w technologii  prefabrykowanej (W-70).

- ławy fundamentowe monolityczne ,żelbetowe

- ściany zewnętrzne murowane

- ściany  wewnętrzne nośne żelbetowe prefabrykowane

- ściany działowe murowane

- stropy prefabrykowane , kanałowe

- stropodach płaski jednospadowy, wentylowany ,kryty papą

- klatka schodowa -biegi i spoczniki prefabrykowane

- wyposażenie instalacyjne – obejmuje instalację wodno-kanalizacyjną, gazową

doprowadzoną do kuchenek, elektryczną, co i cwu z miejskiej sieci ciepłowniczej,

wentylację grawitacyjną.

  - Stan projektowany.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe projektuje się ograniczony zakres robót , obejmujący  wydzielenia mieszkań na parterze i 1 piętrze budynku wyposażonych w kuchnie i łazienki. Mieszkania te będą wykorzystane jako mieszkania tymczasowe – tzw. kryzysowe. Dostępne będą  z istniejącej  klatki schodowej. Projektuje się wyodrębnienie: 14 kryzysowych lokali mieszkalnych  w tym na parterze  trzech mieszkań 3-pokojowych  i czterech mieszkań  1-pokojowych  oraz  na pierwszym piętrze siedmiu mieszkań 2-pokojowych.

Przewiduje się wykonanie  następującego zakresu robót budowlanych ( w obrębie parteru i pierwszego piętra)

-  likwidację ogólnodostępnych łazienek przy klatce schodowej

-  przebudowa i remont mieszkań

- wydzielenie kuchni i łazienek w nowopowstałych mieszkaniach

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, drzwi o szer.80cm w świetle ościeżnic

- wykonanie nowych okładzin ściennych i posadzkowych

- wymiana drzwi wejściowych do mieszkań - drzwi o szer.90 cm w świetle ościeżnic

  - Rodzaje przegród

Zaprojektowano następujące rodzaje przegród:

- obudowy kanałów wentylacyjnych z płyt ognioodpornych GKF/GKFI na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną w systemie dającym odporność REI30 (GKF-od strony przedpokoju, GKFI od strony łazienki i kuchni)

- ścianki wewnętrzne gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym 1xCW75, 1xCW100, 2xCW75, obłożonym podwójnie płytą gips-karton (2x12.5mm) z wypełnieniem wełną mineralną, w łazienkach oraz kuchniach wodoodporne GKI. Od strony przedpokoju płyty GK. W pomieszczeniach łazienek należy montować wzmocnienia pod urządzenia sanitarne, w  kuchniach wzmocnienia na wysokości szafek wiszących nad ciągiem roboczym  h=225cm, z deski gr. min.3,5cm, szer.~25cm.

- zabudowa liczników elektrycznych, gazowych itp. - ścianka z bloczków z betonu

komórkowego gr. 6cm

-  zamurowania i nowe ścianki pomiędzy mieszkaniami  i oddzielające mieszkania od ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych – ścianka lekka warstwowa z bloczków z betonu komórkowego.

  - Izolacje termiczne:

-  wszystkie projektowane ścianki g-k z wypełnieniem wełną mineralną

-  projektowane kanały wentylacji  wywiewnej obłożone wełną mineralną gr. 5cm

  - Izolacje akustyczne:

- w mieszkaniach, pomiędzy pomieszczeniami - ścianki g-k. na ruszcie stalowym 1xCW50, 1xCW100, 2xCW75 obłożone podwójnie płytą g-k 2x12.5mm z wypełnieniem wełną min. o izolacyjności akustycznej min. 50dB

- izolacja akustyczna stropów – oddylatowanie od ściany  wylewki samopoziomującej

za pomocą pasków styropianowych płyt elastycznych gr. 2cm.

  - Izolacje przeciwwilgociowe:

- pomieszczenia łazienek – paro i wodoszczelna folia w płynie zawinięta na ścianę na  wysokość 15cm (wg zaleceń producenta), przy natryskach na wysokość 190cm (szer. 2x80cm)

  - Paroizolacja

Pod wszystkimi warstwami izolacji termicznej z wełny mineralnej ( w ściankach GK) folia paroizolacyjna polietylenowa.

  - Stolarka okienna - patrz zestawienie stolarki drzwiowej w PW.

Projekt przewiduje wymianę stolarki okiennej w nowoprojektowanych mieszkaniach.

Okna w mieszkaniach zaopatrzyć w nawiewniki umieszczone w nadprożach ościeżnic okiennych. Nawiewniki z funkcją wentylacji higrosterowanej, zapewniające naturalny napływ powietrza, regulowane automatycznie, bez możliwości sterowania ręcznego. Strumień objętości powietrza powinien się mieścić w granicach od 20m3/h do 50m3/h

.

  - Stolarka drzwiowa – patrz zestawienie stolarki drzwiowej w PW

Projektuje się drzwi wewnętrzne płycinowe wg zestawienia stolarki drzwiowej.

Drzwi wejściowe do budynku i na korytarz z klatki schodowej o  odporności ogniowej EI 30 z samozamykaczami.

  - Wykończenie pomieszczeń

pokoje:

ściany: skucie tynków, zagruntowanie i wyrównanie płytami g-k (1xpłyta g-k) mocowanymi na placki,

przy stolarce okiennej na połączeniach ościeży z ościeżnicą listwy dylatacyjne PCV,

malowanie farbą emulsyjną, białą

styki sufitów i ścian wykończone akrylem

sufity: płyty GK 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, białą

podłogi: wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. całkowita min.1,6mm,

gr. warstwy użytkowej min. 0,5mm, min. kl. użytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Użytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodłogowe z mdf min. 10cm. frezowane górą, lakierowane w kolorze białym półmat z uszczelką abs od dołu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykładziny i listew do uzgodnienia z Zamawiającym

kuchnie:

ściany: skucie tynków, zagruntowanie i wyrównanie płytami g-k (1xpłyta GKI) mocowanymi na placki,

przy stolarce okiennej na połączeniach ościeży z ościeżnicą listwy dylatacyjne PCV,

malowanie farbą emulsyjną, zmywalną, białą,

styki sufitów i ścian wykończone akrylem

ciąg roboczy: pas glazury ściennej o wys. 60cm wzdłuż blatów roboczych, na wysokości 85cm od posadzki

nasiąkliwość 6-10%,

odporność na plamienie klasa1-3,

fugi minimalne

wykończenie narożników pionowych - listwa wykończeniowa PCV

górne zakończenie – zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biały

w ścianach GK nad ciągiem roboczym na wys. ~2,25m od wykończonej posadzki należy wykonać wzmocnienie z deski gr. 3,5cm szerokości ok. 25cm.

Wzór, kolorystyka glazury, fug i listew oraz sposób ułożenia glazury do uzgodnienia z Zamawiającym

sufity: płyty GKI 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, zmywalną, białą

podłogi:  wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. całkowita min.1,6mm,

gr. warstwy użytkowej min. 0,5mm, min. kl. użytkowa: 23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Użytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodłogowe z mdf min. 10cm. frezowane górą, lakierowane w kolorze białym półmat z uszczelką abs od dołu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykładziny i listew do uzgodnienia z Zamawiającym

łazienki:

ściany:  skucie tynków, zagruntowanie i wyrównanie płytami g-k (1xpłyta GKI) mocowanymi na placki,

przy stolarce okiennej na połączeniach ościeży z ościeżnicą listwy dylatacyjne PCV,

malowanie farbą akrylową, białą

oblicowanie ścian z glazury do wysokości 2m:

nasiąkliwość 3-6%

odporność na plamienie – klasa 1-3

fugi minimalne

wykończenie narożników pionowych zewnętrzne - listwa wykończeniowa PCV

wykończenie narożników pionowych wewnętrzne oraz przy połączeniu ścian z podłogą – silikon w kolorze fugi

górne zakończenie – zaprawa tynkarska pomalowana na kolor biały.

Wzór, kolorystyka glazury, fug i listew oraz sposób ułożenia glazury do uzgodnienia z Zamawiającym

sufity:  płyty GKI 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, zmywalną, białą

podłogi:  terakota bez cokołów- na całej powierzchni łazienki ,nasiąkliwość 3-6%

odporność na plamienie klasa1-3, antypoślizgowość min. R9. Wariantowo:  wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. całkowita min.1,6mm,

gr. warstwy użytkowej min. 0,5mm, min. kl. użytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Użytkowych, spawana, klejona,

listwa progowa na połączeniu terakoty z PCV – aluminiowa.

Wzór, kolorystyka terakoty i fug do uzgodnienia z Zamawiającym.

przedpokoje:

ściany:  skucie tynków, zagruntowanie i wyrównanie płytami g-k (1xpłyta g-k) mocowanymi na placki,

malowanie farbą emulsyjną, białą,

styki sufitów i ścian wykończone akrylem

sufity: płyty GK 2x1,25cm, szpachlowane pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, białą

podłogi:  wykładzina PCV elastyczna, rulonowa, heterogeniczna, gr. całkowita min.1,6mm,

gr. warstwy użytkowej min. 0,5mm, min. kl. użytkowa:23 dla pom mieszkalnych

31 dla pom. Użytkowych, spawana, klejona,

listwy przypodłogowe z mdf min. 10cm. frezowane górą, lakierowane w kolorze białym półmat z uszczelką abs od dołu, gr. min. 16mm;

faktura oraz kolorystyka wykładziny i listew do uzgodnienia z Zamawiającym

klatka schodowa:

ściany: tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

przy stolarce okiennej na połączeniach ościeży z ościeżnicą listwy dylatacyjne PCV,

malowanie farbą emulsyjną, białą

lamperie do wysokości 180cm z farby akrylowej odpornej na szorowanie w kolorze szarym.

marginesy i policzki schodów z pasem szer. 5cm od spodu biegu schodowego malowane farbą olejną lub akrylową odporną na szorowanie w kolorze ciemnym szarym

sufity : tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, białą

podłogi : okładziny biegów schodowych, spoczników płytki typu  gres: mrozoodporne,

antypoślizgowe, o odporność na ścieranie PEI 5, nasiąkliwości E<0,5%, odp. na plamienie kl. min.3, wytrzymałości na zginanie 35N/mm², odp. na szok termiczny, odporne na czynniki chemiczne

Stopnice zakończyć listwą aluminiową.

W duszy schodów  zamontować kratę stalową na całą wysokość kondygnacji i długość biegu,  malowaną w kolorach klatki schodowej. Kratę wyposażyć obustronnie w linkę stalową w oplocie z PCV  spełniającą  rolę pochwytu.

korytarz:

ściany:  tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

przy stolarce okiennej na połączeniach ościeży z ościeżnicą listwy dylatacyjne PCV,

malowanie farbą emulsyjną, białą

lamperie do wysokości 180cm z farby akrylowej odpornej na szorowanie w kolorze szarym.

sufity : tynk cementowo-wapienny, szpachlowany pod malowanie

malowanie farbą emulsyjną, białą

podłogi : płytki typu  gres: mrozoodporne, antypoślizgowe, o odporność na ścieranie PEI 5, nasiąkliwości E<0,5%, odp. na plamienie kl. min.3, wytrzymałości na zginanie 35N/mm², odp. na szok termiczny, odporne na czynniki chemiczne

- Sposób zapewnienia warunków do korzystania z obiektu przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich

Budynek liczy pięć kondygnacji nadziemnych i nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. W związku z ograniczonym zakresem przebudowy w zakresie parteru i pierwszego piętra (dotyczącej przede wszystkim wyodrębnienia w mieszkaniach łazienek oraz wymianą i przebudową instalacji wewnętrznych) a także ze względu na parametry klatki schodowej i układ funkcjonalny (usytuowanie wejść do mieszkań) nie ma technicznych możliwości udostępnienia budynku dla niepełnosprawnych przy zastosowaniu pochylni i stałych urządzeń technicznych. Analiza parametrów klatki schodowej, szerokości drzwi wejściowych do budynku i drzwi do mieszkań wykazuje, że w indywidualnych przypadkach możliwe jest korzystanie z pojazdu do transportu osób niepełnosprawnych po schodach.

- Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano- -instalacyjnego

Projekt przewiduje nowe instalacje wewnętrzne – patrz projekty branżowe

4.1. Instalacje sanitarne

Dostawa wody z sieci wodociągowej, miejskiej.

Odbiór ścieków do kanalizacji sanitarnej

Istniejące przyłącza wod.-kan.

4.2. Instalacje grzewcze

Instalacja c.o i cwu . z miejskiej sieci ciepłowniczej

4.3.Instalacje wentylacyjne

W projektowanych mieszkaniach  przewiduje się wentylację  grawitacyjną wspomaganą mechanicznie (kuchnie, łazienki ).

4.4. Instalacje gazowe

W budynku istnieje instalacja gazowa. Nowoprojektowane mieszkania nie będą w nią wyposażone.

4.5.Instalacje elektryczne

Projektuje się instalacje elektryczne oświetlenia wewnętrznego, zasilania gniazd elektrycznych,  itp.

4.6.Instalacje teletechniczne

Budynek jest wyposażony w instalację teletechniczną.

- Charakterystyka energetyczna obiektu

5.1.Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

Współczynnik przenikania ciepła “U” wg PN (warunki od 01.01.2017r)

Budynek spełnia warunki ochrony cieplnej – patrz projekt branżowy.

Ściany zewnętrzne U<0,23 W/m²K

Okna U<1,1 W/m²K

Stropy oddzielające pom. ogrzewane od nieogrzewanych U<0,25W/m²K

5.2.Dane dotyczące energooszczędności budynku

Higrosterowane kratki wentylacyjne zapewnią optymalizację strumienia usuwanego powietrza i tym samym zmniejszą potrzeby cieplne na wentylację.

Grzejniki centralnego ogrzewanie zaopatrzone w zawory z głowicami termostatycznymi zapewniają racjonalizację zużycia ciepła do ogrzewania.

- Charakterystyka ekologiczna obiektu

6.1.Opis wpływu na środowisko przyrodnicze

Przebudowywany i remontowany budynek nie będzie powodował negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Rozwiązania projektowe pozwolą na racjonalne gospodarowanie energią.

Wytwarzane odpady bytowe będą usuwane okresowo przez odpowiednie jednostki oczyszczania i nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska.

Ponadto nie przewiduje się innego oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko.

6.2.Wytwarzanie odpadów stałych

Odpadki zbierane będą w pojemnikach ustawionych na istniejącym placyku gospodarczym.

Opróżnianie pojemników wykonywać będzie specjalistyczne przedsiębiorstwo oczyszczania na podstawie odpowiednich umów zawartych z Inwestorem na etapie oddawania obiektu do użytkowania.

6.3.Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – teren własnej działki nr  9/6    ,  z obrębu 1057  .

Przebudowa i remont dotyczą wnętrza i ścian zewnętrznych istniejącego obiektu i nie pogarszają przepisów pożarowych stawianych dla budynków mieszkalnych, wielorodzinnych.

Podstawa formalno-prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 ws. war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.69 wraz z późn. Zmianami Dział II Rozdz. 1 Naturalne oświetlenie §13.1, Dział VI Rozdz. 7 Bezpieczeństwo pożarowe § 271, § 272, § 273.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej

7.1  Charakterystyka pożarowa budynku

Obiekt  zalicza się za względu na:

-  przeznaczenie - do budynków mieszkalnych

-  kategorię zagrożenia ludzi – ZL IV

-  wysokość – średniowysoki

-  ilość kondygnacji nadziemnych – 5

-  ilość kondygnacji podziemnych – 1

-  poddasze -brak

-  usytuowanie – budynek mieszkalny, wielorodzinny

7.2 Klasa odporności pożarowej

Wymagana klasa odporności pożarowej – C

7.3. Odporność ogniowa elementów budynku

-  główna konstrukcja nośna – dla klasy C – R 60

-  konstrukcja dachu - dla klasy C – R 15

-  stropy - dla klasy C – REI 60

-  ściany zewnętrzne - dla klasy C - EI30 (dotyczy pasów międzyokiennych i połączeń

ze stropami

-  ściany wewnętrzne - dla klasy C – EI 15

-  ściany wewnętrzne oddzielające lokale od siebie i dróg komunikacji ogólnej - EI30

-   przekrycie dachu - dla klasy C- RE 15

-   ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatek schod.- REI30

-   biegi i opoczniki schodów – R30

Wymagany stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku wymienione w p.1 do 7 – NRO, natomiast biegi i spoczniki schodów  – z materiałów niepalnych

7.4. Stopień rozprzestrzeniania ognia przez elementy budynku – NRO

7.5. Obciążenie ogniowe i zagrożenie wybuchem

W obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem lub o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500MJ/m2.

7.6. Lokalizacja

Budynek w linii ulicy Szpitalnej.

7.7.Strefy pożarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej 5.000m2. Rzeczywista powierzchnia jest wielokrotnie niższa.

7.8. Wymagane zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru

-10 dcm3/sek z hydrantów sieci miejskiej.

7.9.Dojazd pożarowy

Do budynku prowadzi droga pożarowa z ul. Szpitalnej.

7.10.Warunki ewakuacyjne

Z każdego piętra  budynku droga ewakuacyjna jest prosta, nieskomplikowana .

Z mieszkań na parterze i 1 piętrze  droga ewakuacyjna prowadzi   schodami do wyjścia z budynku  bezpośrednio na otwartą przestrzeń.

Z uwagi na szerokość biegów nie zgodną z WT, projektuje się remont klatki schodowej ( parter i pierwsze piętro) polegający  na:

- poszerzenie podestu parteru przez wyburzenie fragmentu ściany klatki schodowej

na parterze i obsadzeniu nowego nadproża

- pocienieniu tynków na klatce schodowej o 1cm przez wykonanie tynków maszynowych, gipsowych gr. 8mm,

- likwidację cokolika  przyschodowego,

- likwidację poręczy metalowych i wprowadzenie  w duszy schodów  balustrady płytowej (systemowej), wyposażonej w elastyczne poręcze metalowe w oplocie z materiału nie palnego.

Dodatkowo projektuje się na parterze i 1 piętrze:

- autonomiczne czujki dymu w mieszkaniach

- oświetlenie ewakuacyjne w korytarzu  i na klatce schodowej

- Uwagi końcowe

-N	-  Nieodłączną częścią projektu architektonicznego są projekty branżowe

-	-  Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać aktualne atesty

i certyfikaty wymagane przepisami szczegółowymi

-  Prace budowlane należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką

budowlaną oraz obowiązującymi normami i wymaganiami technicznymi.

- Projekt budowlany jest objęty prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowała:

mgr inż.arch. Aleksandra  Grabowska