Materiały równoważne

Zagospodarowanie  terenu podwórza przy ul   Henryka Pobożnego  w Szczecinie

| Brama przesuwna ręcznie | Brama przesuwna o wymiarach Wysokość – 0,80 m Długość – 6,0 mb ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo Kolor zielony - RAL 6005 |
| --- | --- |
| Ogrodzenie systemowe prefabrykowane panelowe | Ogrodzenie charakteryzują się łatwym i szybkim montażem, dużą wytrzymałością oraz bardzo dobrym zabezpieczeniem antykorozyjnym. Wszystkie elementy wykonane są ze stali wysokiej jakości. ogrodzenie stalowe h=0,8 m, długość przęsła 2,0 m, głębokość posadowienia 0,5 m kolor zielony – RAL 6005 panele ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo słupek ogrodzenia stalowy, wys. 0,8 m montaż w betonie, głębokość posadowienia 0,5 m przekrój kwadratowy wymiary 60x60x2 mm zakończenie słupka kapturkiem kolor zielony – RAL 6005 słupki powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu W procesie cynkowania (kąpieli w ciekłym cynku o temp. 440 - 460 stopni C) zachodzi na powierzchni cynkowanego elementu zjawisko dyfuzji tzn. stal i cynk tworzą wspólną warstwę stopową, na której odkłada się jeszcze tzw. warstwa czystego cynku. Warstwa stopowa sprawia, że powłoka cynku jest nierozdzielnie związana ze stalowym podłożem. Panele (przęsła) ogrodzeniowe zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych fi 5 mm Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne przetłoczenia, które zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego estetykę. Liczba przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokości w celu zachowania właściwej stabilności i sztywności. |
| Barierki schodowe zewnętrzne | Typowe barierki o wysokości „ w świetle” do 1.10 cm z rur stalowych o średnicy słupków fi 50 mm i poręczach głównych oraz fi 32 mm przy poręczy pośredniej. Barierki powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu Montowane obustronnie przy wysokości schodów powyżej 50 cm od płaszczyzny chodnika. |
| Obrzeże ( np. typu SLIMBORD) OBRZEŻE OGRODNICZE | OGRODNICZE obrzeże z tworzyw sztucznych doskonałe do estetycznego oddzielania trawnika od rabat pokrytych korą, żwirem, grysem. Bardzo dobrze sprawdza się również w obrzeżeniu ścieżek parkowych i ogrodowych.. Dane techniczne: 1. Długość - 6000mm 2. Grubość - 1,6mm 3. Wysokość - 100mm 4. Kolor - czarny 5. Tworzywo - PE Mix 6. Waga rolki - 0,70 kg Kotwy : kliknij tutaj, aby zamówić kotwy Ze stali ocynkowanej - 250mm długości oraz 30mm szerokości Stożkowaty kształt ułatwia wbijanie kotew do ziemi. Załamanie górnego końca kotwy zapewnia stabilność mocowania. Kotwy umieszcza się w specjalnych otworach znajdujących się u podstawy obrzeży z tworzywa sztucznego. Szerokość kotew - 30mm gwarantuje lepsze przyjmowanie powstałych poprzecznych sił ścinających niż np. gwoździe stalowe. Zmniejsza się dzięki temu ilość potrzebnych kotew na 1 m obrzeża. Dane techniczne: Długość: 250mm Szerokość: 30mm Wysokość: 250mm Kolor: Srebrny Materiał: Stal ocynkowana |
| Słupek stalowy ( np. BETAFENSE system Barofor Deco ) | słupek ogrodzenia stalowy, wys. 0,8 m montaż w betonie, (głębokość posadowienia 0,5 m) przekrój kwadratowy wymiary 60x60x2 mm zakończenie słupka kapturkiem kolor zielony – RAL 6005 słupki powleczone metodą proszkową po ocynkowaniu |